# 第二节 三菱plc软元件

- 输入继电器：

A  符号：（x）

B  范围：(x0—x267)

C  使用特点：

- 输出继电器：

A  符号：(y)

B  范围：(y0—y267)

C  使用特点：

- 辅助继电器：

- 定时器：

- 计数器：

- 状态寄存器：

S0—S499 500点一般用，初始化用S0-S9，回归原点用S10-S19

S500—S899 400点保持用

- 数据寄存器：

D0—D199  200点  一般用

D200—D511  512点  保持用

（都是16位的，若用32位用两个16位表示: 如D1D0）

- 变址寄存器：

V0—V7，Z0—Z7  也是16位数据寄存器，用于运算操作的地址修改，32位运算时，将V和Z结合使用如：

解释：当V0=6，Z0=3时 D5V0=D11，D10Z0=D13

- 指针；P

用作跳转、中断的入口地址和子程序调用

- 位组合元件：

用4位BCD码（8421）表示一位十进制数，用KnX，KnY，KnM，KnS等形式， n表示有n组这样的元件。如 K1X0 表示从X0—X3一组。