E60系统·部分参数说明

- 基本规格参数

#1001 （PR）  SYS_ON   (系统有效设定)

- 参考值：1、2、PLC的值分别为1、0、0

- 含义：通过I/O设定NC轴和PLC轴的有无

- 范围：0：无    1：有

#1002  (PR) axisno  (轴数)

- 参考值：1、2、PLC值分别为3、0、0

- 含义：设定NC轴及PLC轴的轴数

- 范围：0～4

#1013   axname   (轴名)

- 参考值：1、2、3值分别为X、Z、Y

- 含义：使用字母指定各轴的轴名地址

- 范围：X、Y、Z、U、V、W、A、B、C等轴地址

#1014   incax   (增量指令轴名)

- 参考值：1、2、3值分别为U、W、V

- 含义：当指定程序移动量的绝对/增量时，使用字母指定增量指令的轴名地址

- 范围：X、Y、Z、U、V、W、A、B、C等轴地址

#1018  (PR) ccw   （电机ccw)

- 参考值：1、2、3的值均为1

- 含义：指定相对于指令方向的电机旋转方向

- 范围：0：顺时针方向旋转    1：逆时针方向旋转

#1022  （PR） axname2   (第2轴名称)

- 参考值：1、2、3的值分别为X、Z、Y

- 含义：使用2个字符设定画面上显示的轴名称

- 范围：A～Z及1～9，2位 （输入0则清除）

#1025   I_plane   (起始平面选择)

- 参考值：值为0

- 含义：指定将接通电源时及复位时的平面选择设定为哪个平面

- 范围：0、1：X-Y平面    2：Z-X平面    3：Y-Z平面

#1026   base_I   (基本轴I)

#1027   base_J   (基本轴J)

#1028   base_K   (基本轴K)

- 参考值：base_I、_J、_K依次指定为X、Y、Z

- 含义：指定构成平面的基本轴的地址

- 范围：X、Y、Z等控制轴地址

#1037   cmdtyp   (指令类型)

- 参考值：3

- 含义：指定程序的G代码体系与补偿类型；

cmdtyp    G代码体系                    补偿类型

3      系列2（L用）  类型C（对于一个补偿编号，设置形状、磨损两种补偿量）

- 范围：1～8

#1043   lang   (显示语言选择)

- 参考值：22

- 含义：指定显示语言     22：汉语（简体字）

- 范围：0～3、11～22

#1073   I_Absm   (起始 绝对值)

- 参考值：1

- 含义：指定接通电源时及复位时的绝对值/增量值模式

- 范围：0：增量值指令模式      1：绝对值指令模式

#1076   AbsInc   (ABS/INC 地址)

- 参考值：1

- 含义：对于同一轴，可通过分别使用绝对值用/增量值用的两个地址，进行绝对值/         增量值的指令

- 范围：0：绝对/增量根据G指令决定    1：绝对/增量根据地址代码决定

#1084   RadErr   (圆弧误差)

- 参考值：0.1

- 含义：在圆弧指令中，指定终点与中心坐标存在偏差时允许误差范围

- 范围：0～1，000（mm）

#1155   DOOR_m   (系统共用  门互锁Ⅱ用信号  输入设备1)

- 参考值：100

- 含义：当不使用门互锁Ⅱ的固定设备编号时，设定为“100”

- 范围：000～100（16进制）

#1156   DOOR_s   (系统共用  门互锁Ⅱ用信号  输入设备2)

- 参考值：100

- 含义：当不使用门互锁Ⅱ的固定设备编号时，设定为“100”

- 范围：000～100（16进制）

#1174   skip_F   (G31跳跃速度)

- 参考值：100

- 含义：指定G31（跳跃）指令时，程序中没有F指令时的进给速度

- 范围：0～999999（mm/min）

#1185   spd_F1   (F1	数位进给速度)

#1186       F2   (F2	数位进给速度)

#1187       F3   (F3	数位进给速度)

#1188       F4   (F4数位进给速度)

#1189       F5   (F5	数位进给速度)

- 参考值：spd_F1、F2、F3、F4、F5依次指定为100、200、300、400、500

- 含义：指定F n时的速度（mm/min）

- 范围：1～60000(mm/min)

#1240   (PR) set12 (bit0) (手轮输入脉冲切换)

- 参考值：0

- 含义：选择手轮的输入脉冲

0:手轮支持100脉冲（+12V电源）

1:手轮支持400脉冲（+5V电源）

- 范围：0/1

#1534   SnG44.1   (G44.1指令时的主轴编号)

- 参考值：1

- 含义：设定G44.1指令时的选择主轴编号

- 范围：0：第2主轴    1：第1主轴    2：第2主轴

- 轴规格参数

#2001   rapid   (快速进给速度)

- 参考值：X、Z、Y的值均为10000

- 含义：设定各轴的快速进给速度，其最大值取决于机械系统

- 范围：1～999999（mm/min）

#2002   clamp   (切削进给负载速度)

- 参考值：X、Z、Y的值均为4000

- 含义：定义各轴的切削进给最高速度

- 范围：1～999999（mm/min）

#2003   （PR） smgst   (加减速模式)

- 参考值：X、Z、Y的值均为0021

- 含义：指定加减速控制模式  2：bit7～4，0010，类型：一次延迟（切削进给）

1：bit3～0，0001，类型：直线加、减速（快速进给）

- 范围：以HEX设定

#2004   G0tL   (G0时间常数(线性))

- 参考值：X、Z、Y的值均为100

- 含义：设定快速进给加减速中，直线控制的加减速时间常数

- 范围：1～4000（ms）

#2005   G0t1   (G0时间常数（1次延迟）)

- 参考值：X、Z、Y的值均为100

- 含义：设定快速进给加减速中1次延迟时间常数

- 范围：1～5000（ms）

#2007   G1tL   (G1时间常数（线性）)

- 参考值：X、Z、Y的值均为30

- 含义：设定切削进给加减速中的直线控制时间常数

- 范围：1～4000（ms）

#2008   G1t1   (G1时间常数（1次延迟）)

- 参考值：X、Z、Y的值均为30

- 含义：设定切削进给加减速中的1次延迟时间常数

- 范围：1～5000（ms）

#2011   G0back   (G0齿隙)

- 参考值：X、Z、Y的值分别为0、120、0

- 含义：设定快速进给模式下的移动指令或手动模式中，当方向翻转时进行补偿的齿隙量

- 范围：-32768～32767

#2012   G1back   (G1齿隙)

- 参考值：X、Z、Y的值分别为0、120、0

- 含义：设定切削进给模式中执行了移动指令时，对方向翻转进行补偿的齿隙量

- 范围：-32768～32767

#2013   OT-   (软件限制I-)

#2014   OT+   (软件限制I+)

- 参考值：X、Z、Y的设定值以实际值为准

- 备注：当回零点完成以后，该设定值都要重新输入

- 含义：设定以基本机械坐标的零点为基点的软件限位区域。在#2013、#2014中设置了相同的数值（0除外），本功能无效。

- 范围：±99999.999（mm）

#2017   tap_g   (轴伺服增益)

- 参考值：X、Z、Y的值均为15

- 含义：设定特殊动作（主轴C轴的插补等）时的位置回路增益

- 范围：1.00～200.00（rad/s）

#2025   G28rap   (G28快速进给速度)

- 参考值：X、Z、Y的值均为8000

- 含义：设定参考点返回指令中，DOG式的快速进给速度

- 范围：1～999999（mm/min）

#2026   G28crp   (G28接近速度)

- 参考值：X、Z、Y的值均为8000

- 含义：设定参考点返回指令中，通过DOG检测减速停止后，向参考点的接近速度

- 范围：1～60000（mm/min）

#2049   （PR） type   (绝对位置检测方式)

- 参考值：X、Z、Y的值均为4

- 含义：指定绝对位置的原点对准方式。

4：参考点对准方式Ⅱ（不进行基准对准后的栅格返回的类型）

- 范围：0～9

#2102   skip_tL   (跳跃时间常数（线性）)

- 参考值：X、Z、Y的值均为30

- 含义：设定跳跃变速的加减速中的直线控制时间常数

- 范围：1～4000（ms）

#2103   skip_t1   (跳跃时间常数（一次延迟）)

- 参考值：X、Z、Y的值均为30

- 含义：设定跳跃变速的加减速中的1次延迟时间常数

- 范围：1～5000（ms）

- 伺服规格参数

#2217  （PR）  SPEC   (伺服规格选择)

- 参考值：X、Z、Y的值均为0080

- 含义：bit7(abs):1   绝对位置控制

Bit5(vdir):0   HA053N～HA33N电机 编码器安装位置标准（A、C）

Bit3(mc)  :0   接触器控制输出无效

Bit0(dmk) :0   加速控制停止（SVJ2控制）

#2225   （PR） MTYP   (电机/编码器 类型)

- 参考值：X、Z、Y的值分别为22B4	、22B4、22B1

#2236   （PR） PTYP  (回生电阻类型)

- 参考值：X、Z、Y的值均为1600

- 含义：设定回生电阻类型   6：MR-RB50或GZG300W390HMK 3个并联连接

#2227   SSF1   (伺服功能选择1)

- 参考值：X、Z、Y的值均为4000

- 含义：见说明书

#2233   SSF2   (伺服功能选择2)

- 参考值：X、Z、Y的值均为6000

- 含义：见说明书

#2201   （PR）  PC1  (电机端齿轮比)

#2202   （PR）  PC2  (机械端齿轮比)

- 参考值：X、Z、Y的值均为1

- 含义：设定电机端和机械端的齿轮比

- 范围：1～32767

#2218   （PR）  PIT  (滚珠丝杠节距)

- 参考值：X、Z、Y的值分别为10、5、5

- 含义：设定滚珠丝杠的步调

- 范围：1～32767（mm/rev）

#2219   (PR)   RNG1  (位置编码器分辨率)

- 参考值：X、Z、Y的值均为260

- 含义：设定电机端编码器每旋转一周的脉冲数

- 范围：8～100（kpulse/rev）

#2220  （PR）  RNG2   (速度编码器分辨率)

- 参考值：X、Z、Y的值均为260

#2203   PGN1   (位置回路增益1)

- 参考值：X、Z、Y的值均为33

- 含义：设定位置回路增益。标准设定值为“33”

- 范围：1～200（rad/s）

#2204   PGN2   (位置回路增益1)

- 参考值：X、Z、Y的值均为0

- 含义：当不使用SHG控制时，设定为“0”

- 范围：1～5000（ms）

#2205   SV005 VGN1  (速度回路增益)

- 参考值：X、Z、Y的值分别为80、40、100

- 含义：要根据负载惯量的大小来设定速度回路增益。

- 备注：提高设定值则会提高控制精度，但也会容易发生振动；

当发生振动时，可将设定值降低20%～30%；

最终的设定值为不会导致发生振动的70%～80%。

- 范围：1～999

#2208   SV008  VIA  (速度回路进给补偿)

- 参考值：X、Z、Y的值均为1364

- 含义：设定速度回路积分控制的增益。标准设定值为“1364”

- 范围：1～9999

#2209   SV009  IQA   (电流回路q轴进给补偿)

#2210   SV010  IDA   (电流回路d轴进给补偿)

#2211   SV011  IQG   (电流回路q轴增益)

#2212   SV012  IDG   (电流回路d轴增益)

- 参考值：#2209、#2210中X、Z、Y的值分别为2048、2048、8192

#2211、#2212中X、Z、Y的值分别为256、256、384

- 含义：设定电流回路的增益

- 范围：#2209、#2210中，1～20480

#2211、#2212中，1～2560

#2213   SV013   ILMT   (电流限制值)

- 参考值：X、Z、Y的值均为500

- 含义：设定通常的电流（扭矩）限制值。（是±两个方向的限制值）

当标准设定值为“500”时，最大扭矩取决于电机的规格。

- 范围：0～999 （静态电流％）

#2214   SV014   ILMTsp   (特殊控制·电流限制值)

- 参考值：X、Z、Y的值均为500

- 含义：设定特殊控制时的电流（扭矩）限制值。（是±两个方向的限制值）

当标准设定值为“500”时，标示未使用该参数。

- 范围：0～999 （静态电流％）

#2221   SV021   OLT   (过载检测时间常数)

- 参考值：X、Z、Y的值均为60

- 含义：设定过载1（报警50）的检测时间常数，通常设定为“60”

- 范围：1～999（s）

#2222   SV022   OLL   (过载检测等级)

- 参考值：X、Z、Y的值均为150

- 含义：设定过载1（报警50）的电流检测等级，通常设定为“150”

- 范围：110～500（静态电流％）

#2223   SV023   OD1   (伺服启动时·误差过大检测幅度)

- 参考值：X、Z、Y的值均为6

- 含义：设定伺服启动时的误差过大检测范围

- 范围： 0～32767（mm）

#2224   SV024   INP   (就位检测区间)

- 参考值：X、Z、Y的值均为100

- 含义：设定定位检测区间，即为机械所要求的定位精度

- 范围： 0～32767（µm）

#2226   SV026   OD2   (伺服关闭时·误差过大检测幅度)

- 参考值：X、Z、Y的值均为6

- 含义：设定伺服关闭时的误差过大检测范围

- 范围： 0～32767（mm）