QPLC系列控制器技术资料 [回上一页]

■ QPLC

Ｑ系统PLC是日本三菱新推出的大/中型PLC，其基板的面积只是Ans系列的40%,另外新增加了12槽底板以 符合用户的需求．

● 内置程序存储量可到252k步，如用扩展内存卡，则存储量可到32MB

● 可以加7个扩展基板，总模块数可达64个本地输入/出点均数可达4096点，最远距离为13.2米．

● 可以用USB接口进行高速在线编程及监控

● Ｑ系统PLC有两种模式PLC，其中A模式的PLC可以继续使用以前Ans的程序．无论哪种模式的CPU都可配Ans的模块 ,Q模式的CPU还可以配Q系列的特殊功能模块.

● 可构成多CPU系统(仪限高性能运动控制CPU),在同一基板上最多可集成4块CPU,用来分担大量的控制任务.

● Q系统可在以太网、MelsecNet、CC-Link等网络间实现无缝通讯。

● 凭借其强大的网绛及软件功能，Q系统可实现工厂自动化与信息自动化的完美融合。

● 高集成度可降低总成本，（如基板插槽可达12个，模拟量输入/出模块可达8通道，脉冲输出定位模块可达8轴）

● 采用三菱最新的顺序控制专用处理（超级MSP）,运算能力大幅提高，基本指令速度可达34ns.

■ 规格

Q模式基本模块，高性能模块

操作模式 基本模块 高性能模块 CPU型号 QOOJCPU QOOCPU QO1CPU QO2CPU QO2HCPU Q06CPU Q12HCPU Q25HCPU 编程语言 梯形图/列表 梯形图/列表/SFC I/O控制 刷新 I/O软元件点数 2048点 8192点 I/O点数 256点 1024点 4096点 程序容量(步) 8K 14K 28K 60K 124K 252K 运 算 速 度 LD指令 200ns 160ns 100ns 79ns 34ns MOV指令 700ns 560ns 350ns 237ns 102ns 浮点加 --- 1.8us 782ns 变址赋值 无延迟时间 PC MIX值 1.6 2.0 2.7 4.4 10.3 常数处理 16位整数，32位整数 16位整数，32位整数，单精度实数，字符串 通信端口 RS-232:115.2kbps(最大) RS-232:115.2kbps,USB:12Mbps I/O槽最大数 16 24 64

A模式机种

操作模式 A模式 CPU型号 Q02CPU-A Q02HCPU-A Q12HCPU 编程语言 梯形图/列表/SFC I/O控制 刷新 I/O软元件点数 8192点 I/O点数 4096点 程序容量(步) 28K 30Kx2 运 算 速 度 LD指令 79ns 34ns MOV指令 474ns 204ns 浮点加 250us 108us PC MIX值 2.6 5.6 常数处理 6位整数，32位整数 通信端口 RS-232:115.2kbps(最大) I/O槽最大数 64