基于三菱PLC控制回路的应用实例

关键词：PLC  注塑机 旋转抽芯

摘要：韶关某港资机械公司近年来采用了日本三菱公司的F1-60MR可编程控制器，来实现E型注塑机的程序控制，取代了以前手动机组的继电器控制,该种控制方法简单有效，故障率低，控制灵敏。笔者遇到一客户提出增加注塑机的旋转抽芯要求，需对PLC外围控制电路做了一些改动，才能满足客户的要求。

- 三菱F1-60MR型PLC的硬件介绍：

1.1结构：

F1-60MR型PLC属于小型的机型,一体化结构，CPU和电源模块及输入输出模块都做在一起，正面有连接操作终端的插口和安装EPROM卡盒的接口，如图1所示。

图1

这种结构大大减少了安装空间，具有体积小，重量轻等优点，特别适合于小型控制系统，安装时可采用导轨安装，也可采用螺钉直接将PLC装在控制箱内。

1.2供电

PLC可采用两种供电方式，一种是交流220伏，一种是直流24伏，我们采用的是交流220伏供电,在PLC内部带有变压电路将220VAC变成24VDC，给输入回路和扩展单元提供电源。在PLC内的供电回路中装有一个3A的保险以保护PLC。

1.3负载

PLC的输出带两种负载，一种是24VDC的负载，一种是220VAC的负载。但是24VDC和220VAC的电源都由外部提供，PLC内部不提供源，为保护PLC，在220VAC和24VDC的外部供电回路上都设置了熔断器。

1.4扩展

由于这种机型的PLC容量有限,在需要增加控制点时，如果容量不够，可以通过增加扩展单元来实现，扩展单元用”E”来表示，每个基本单元可带两个扩展模块。

- 程序设定：

PLC的控制功能可以通过编程器写入，一般注塑机的常规功能大体可描述为：合模---射胶---开模---顶针---下一循环的合模，各输入、输出点的控制功能定义如下表，由于篇幅有限，没有把全套控制原理图摘抄出来，请读者们见谅。

表 1

| 输入点 | 控 制 功 能 | 输入点 | 控 制 功 能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 半自动 | 406 | 倒索感应开关LS12 |
| 01 | 半自动 | 407 | 射台后退行程开关LS13 |
| 02 | 合模手动 | 410 | 开模终止感应开关LS16 |
| 03 | 开模手动 | 411 | 顶针顶出感应开关LS17 |
| 04 | 射胶手动 | 412 | 顶针顶入行程开关LS18 |
| 05 | 熔胶手动 | 413 | 调模（＋）行程开关LS19 |
| 06 | 顶针顶出手动 | 500 | 调模（－）行程开关LS20 |
| 07 | 顶针顶入手动 | 501 | 调模开 |
| 10 | 射台前进手动 | 502 | 半自动调模 |
| 11 | 射台后退手动 | 503 | 全自动调模 |
| 12 | 调模（＋）手动 | 504 | 电热圈开启 |
| 13 | 调模（－）手动 | 505 | 螺丝保护 |
| 400 | 门行程开关LS1~LS4 | 506 | 抽芯门关 |
| 401 | 低压合模行程开关LS5 | 507 | 抽芯入动作 |
| 402 | 高压合模行程开关LS6 | 510 | 第一次循环开始 |
| 403 | 合模终止行程开关LS7 | 511 | 合模压力感应开关LS23 |
| 404 | 射台前进行程开关LS8 | 512 | 调模脉冲感应开关LS24 |
| 405 | 熔胶感应开关LS11 |  |  |
| 输出点 | 控 制 功 能 | 输出点 | 控 制 功 能 |
| 30 | 合模 | 434 | 射胶时间 |
| 31 | 射台前进 | 435 | 再循环时间 |
| 32 | 射胶 | 436 | 低压合模 |
| 33 | 熔胶 | 437 | 高压合模 |
| 34 | 倒索 | 530 | 放大器启动 |
| 35 | 射台后退 | 531 | 起压控制 |
| 36 | 开模 | 532 | 报警A信号 |
| 37 | 顶针顶出 | 533 | 报警B信号 |
| 430 | 顶针顶入 | 534 | 报警C信号 |
| 431 | 调模（＋） | 535 | 半自动或全自动信号 |
| 432 | 调模（－） | 536 | 自动电源切断 |
| 433 | 快速合模 | 537 | 吹风 |
| 160 | 备用抽芯入 | 99 | DC24V电源负极 |
| 161 | 备用抽芯出 | 108 | DC24V电源正极 |

- 客户要求：

3．1客户要求注塑机除了能完成正常的动作外，还要求能完成以下A core、B core抽芯模式：A core：入芯---合模---射胶---开模---旋转抽芯---顶针---下一循环入芯；B core：合模---入芯---射胶---旋转抽芯---开模---顶针---下一循环合模；笔者在原有的主控制回路基础上分别对PLC输入、输出点的外围电气控制元件作了一些变动，完全达到上述旋转抽芯要求，且效果良好，控制原理如图2、图3所示。

图2

图3

3.2电气控制回路元件行程开关LS21、LS22采用HL-5000型，选择开关K8、K9采用TIM-3M/6P型，二极管D1、D2型号采用1N4007，时间继电器T7、T8型号采用H3Y2-10SEC.DC24V，中间继电器R4、R5、R7、R8型号采用MY-4.DC24V，旋转抽芯油阀S13、S14根据客户要求选择，上述两种抽芯模式的入芯行程终止、抽芯出行程终止可以调整时间继电器T7、T8或行程开关LS21、LS22来控制，至于生产过程中使用A core还是B core，则拨动选择开关K8或K9来适应生产需要。

4、故障排除：

4.1如果入芯终止、抽芯出终止的行程出现变化，导致入芯不全或抽芯不尽，是由于注塑机运行时震动较大，导致行程开关LS21或LS22安装螺丝松动而移位造成，需重新调整。

4.2如果入芯开始、抽芯开始动作过程中有扰动现象，则是二极管D1或D2内部击穿所致，更换即可恢复。

5、结束语：

随着科技的进步，PLC已经广泛应用在机械制造、加工、电力、航空等领域，客户的要求越来越“苛刻”，相继出现了“好景”、“欧姆龙”、“宏迅”

等品牌的PLC应用于注塑机的自动化控制，但尽管如此，单靠这些PLC并不能做到自动控制的尽善尽美，还是要靠一些外围电路做辅助，这就要求我们电气从业人员不能把基本功丢掉而完全依赖电脑程序，过硬的基本功关键时刻还是能发挥一定的作用。

# Text boxes

电源端子

操作终端接口

K9

K8

S14

S10

S11

S13

R4

R4

R4

R4

T8

LS22

LS20

R4

R4

R4

R4

T7

LS21

LS19

R7

R8

R8

R7

R5

R5

R7

T7

R8

T8

R4

R5

431

432

99

108

506

D1

D2

413

500

160

161

511

506

99

输出端子

输入端子

EPROM

卡盒接口

L   N

POWER                                                         400 01 02 03 04 05 06 07 10 11 12

RUN

F1-60MR

30 31 32 33 34 35 36 37

530 531 532 533…

输出状态指示灯

输入状态指示灯