# 试卷编号：A

# 试卷类别：PLC控制及变频技术

# 深圳市职业技能鉴定《电工》高级应会评分表A2

考核项目：彩灯循环控制

姓名：                准考证号：                         考核日期：     年    月    日

考核时间定额：  120  分钟  开考时间：        时       分  交卷时间：        时       分

监考人：                     评卷人：                       得分：

| 考核内容及要求 | 评 分 标 准 | 扣分 | 得分 | 考评员签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制要求：用PLC基本逻辑指令编程，控制红、绿、黄彩灯循环。 1.按钮控制起动，并有急停功能。 2.按规定组别进行循环点亮：① ② ③ ④ ⑤（循环次数及点亮时间由考评员现场指定，组别见试卷） |
| 一、输入端、输出端的分 配接线图：15分 | 1.能正确画出分配图得15分； 2.未注明输入端、输出端符号得5分。 |  |  |  |
| 二、编制梯形图：20分 | 1.编制正确得20分； 2.字母符号表示错误每处扣2分。 |  |  |  |
| 三、写出指令程序：10分 | 1.指令正确得10分； 2.每错一处扣2分。 |  |  |  |
| 四、程序的输入操作：5分 | 能正确输入得5分 |  |  |  |
| 五、程序的修改与调试操作；5分 | 能进行修改调试得5分。 |  |  |  |
| 六、程序运行：35分 （每人只有两次运行机会） | 1.第一次运行正确得35分； 2.第二次运行正确得20分； 3.第二次运行不正确或放弃不得分； |  |  |  |
| 七、PLC清零操作：10分 | 操作不正确或未清零不得分 |  |  |  |
| 八、安全文明操作 | 违反安全文明操作由考评员视情况扣分，所有在场的考评员签名有效 |  |  |  |

# 考核说明：1.由鉴定所提供三菱PLC，用台面指示灯显示结果；

2.考试时间一到，所有考生必须停止操作，上交试卷，已输入完程序的考生等候考评员通知进场给予一次运行机会；（已运行两次的除外）

3.在考评中因扣分易引起争议的项目,考评员应在扣分栏中写明原因；

4.此题占总分的40%。

试卷编号：A

# 试卷类别：PLC控制及变频技术

# 深圳市职业技能鉴定《电工》高级应会试卷A2

考核项目： 彩灯循环控制

姓名：                准考证号：                              考核时间定额：  120  分钟

控制要求：用PLC基本逻辑指令编程，控制红、绿、黄彩灯循环。 1.按钮控制起动，并有急停功能。 2.按规定组别进行循环点亮：① ② ③ ④ ⑤ （循环次数及点亮时间由考评员现场指定） 组别如下： 组别 红 绿 黄 1 灭 灭 亮 2 亮 亮 灭 3 灭 亮 灭 4 灭 亮 亮 5 灭 灭 灭

技术要求：

- 输入端、输出端的分配接线图：15分。（1.能正确画出分配图得15分；2.未注明输入端、输出端符号得5分。）

X0：启动

X1：停止

Y0：红  Y1：绿   Y2：黄

二、编制梯形图：20分。（1.编制正确得20分；2.字母符号表示错误每处扣2分。）

试卷编号：A

# 试卷类别：PLC控制及变频技术

# 深圳市职业技能鉴定《电工》高级应会试卷A2

考核项目： 彩灯循环控制

姓名：                准考证号：                              考核时间定额：  120  分钟

三、写出指令程序：10分。（1.指令正确得10分；2.每错一处扣2分。）

四、程序的输入操作：5分。（能正确输入得5分）

五、程序的修改与调试操作：5分。（能进行修改、调试得5分。）

六、程序运行：35分。（每人只有两次运行机会：1.第一次运行正确得35分；2.第二次运行正确得20分；3.第二次运行不正确或放弃不得分；）

七、PLC清零操作：10分。（操作不正确不得分）

八、安全文明操作：违反安全文明操作由考评员视情况扣分，所有在场的考评员签名有效。（1.有作弊等违反考场纪律行为按考场规定执行；2.未将考核设备复位及清理现场扣除20分；3.未归还考试工具、仪表、图纸扣除50分；4.造成主要设备损坏该项目记0分。）

考核说明：

1.由鉴定所提供三菱PLC，用台面指示灯显示结果；

2.考试时间一到，所有考生必须停止操作，上交试卷，已输入完程序的考生等候考评员通知进场给予一次运行机会；（已运行两次的除外）

3.此题占总分40%。

试卷编号：B

# 试卷类别：PLC控制及变频技术

# 深圳市职业技能鉴定《电工》高级应会评分表B2

考核项目：星—三角起动的PLC控制

姓名：               准考证号：                            考核日期：     年    月    日

考核时间定额：  120  分钟  开考时间：        时       分  交卷时间：        时       分

监考人：                     评卷人：                       得分：

| 考核内容及要求 | 评 分 标 准 | 扣分 | 得分 | 考评员签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制要求：用PLC基本逻辑指令编程，实现以下功能： 1.KM2先闭合，KM1再闭合； 2.星—三角起动期间，要有灯闪烁指示，闪烁周期为T秒,闪烁次数为n。（T和 n由考评员现场指定） 3.要有热保护和急停功能。 |
| 一、输入端、输出端的分 配接线图：15分 | 1.能正确画出分配图得15分； 2.未注明输入端、输出端符号得5分。 |  |  |  |
| 二、编制梯形图：20分 | 1.编制正确得20分； 2.字母符号表示错误每处扣2分。 |  |  |  |
| 三、写出指令程序：10分 | 1．指令正确得10分； 2．每错一处扣2分。 |  |  |  |
| 四、程序的输入操作：5分 | 能正确输入得5分 |  |  |  |
| 五、程序的修改与调试操作：5分 | 能进行修改、调试得5分。 |  |  |  |
| 六、程序运行：35分 （每人只有两次运行机会） | 1.第一次运行正确得35分； 2.第二次运行正确得20分； 3.第二次运行不正确或放弃不得分； |  |  |  |
| 七、PLC清零操作：10分 | 不清零不得分 |  |  |  |
| 八、安全文明操作 | 违反安全文明操作由考评员视情况扣分，所有在场的考评员签名有效 |  |  |  |

# 考核说明：1.由鉴定所提供三菱PLC，用台面指示灯显示结果；

2.考试时间一到，所有考生必须停止操作，上交试卷，已输入完程序的考生等候考评员通知进场给予一次运行机会；（已运行两次的除外）

3.在考评中因扣分易引起争议的项目,考评员应在扣分栏中写明原因；

4.此题占总分的40%。

试卷编号：B

# 试卷类别：PLC控制及变频技术

# 深圳市职业技能鉴定《电工》高级应会试卷B2

考核项目：星—三角起动的PLC控制

姓名：                准考证号：                             考核时间定额：  120  分钟

控制要求：用PLC基本逻辑指令编程，实现以下功能：

1.KM2先闭合，KM1再闭合；

2.星—三角起动期间，要有灯闪烁指示，闪烁周期为T秒,闪烁次数为n。（T和 n由考评员现场指定）

3.要有热保护和急停功能。

技术要求：

一、输入端、输出端的分配接线图：15分。（1.能正确画出分配图得15分；2.未注明输入端、输出端符号得5分。）

X0:启动    X1:停止     X2: 热继电器FR

Y0:闪灯         Y1：主KM1    Y2:  星形KM2    Y3:三角形KM3

二、编制梯形图：20分。（1.编制正确得20分；2.字母符号表示错误每处扣2分。）

备注：此处因启动时间与闪烁周期必须成倍数关系，可不用计数器C

（LDI   M0    RST C0 ; OUT C0 K3  ）

三、写出指令程序：10分。（1.指令正确得10分；2.每错一处扣2分。）

四、程序的输入操作：5分。（能正确输入得5分）

五、程序的修改与调试操作：5分。（能进行修改、调试得5分。）

六、程序运行：35分。（每人只有两次运行机会：1.第一次运行正确得35分；2.第二次运行正确得20分；3.第二次运行不正确或放弃不得分；）

七、PLC清零操作：10分。（不清零不得分）

八、安全文明操作：违反安全文明操作由考评员视情况扣分，所有在场的考评员签名有效。（1.有作弊等违反考场纪律行为按考场规定执行；2.未将考核设备复位及清理现场扣除20分；3.未归还考试工具、仪表、图纸扣除50分；4.造成主要设备损坏该项目记0分。）

# 试卷编号：B

考核项目：星—三角起动的PLC控制(B2附图)

考核说明：

1.由鉴定所提供三菱PLC，用台面指示灯显示结果；

2.考试时间一到，所有考生必须停止操作，上交试卷，已输入完程序的考生等候考评员通知进场给予一次运行机会；（已运行两次的除外）  3.此题占总分40%。

# 试卷编号：C

# 试卷类别：PLC控制及变频技术

# 深圳市职业技能鉴定《电工》高级应会评分表C2

考核项目：电动机正反转的PLC控制

姓名：                准考证号：                           考核日期：     年    月    日

考核时间定额：  120  分钟  开考时间：        时       分  交卷时间：        时        分

监考人：                     评卷人：                       得分：

| 考核内容及要求 | 评 分 标 准 | 扣分 | 得分 | 考评员签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制要求：用PLC基本逻辑指令编程，控制电动机循环正反转。 1.电动机正转3秒钟，停2秒钟，反转3秒钟，停2秒钟，如此循环n个周期，然后自动停止。 （循环周期由考评员现场指定） 2.运行中可按停止按钮停止，热继电器动作应停止。 |
| 一、输入端、输出端的分 配接线图：15分 | 1.能正确画出分配图得15分； 2.未注明输入端、输出端符号得5分。 |  |  |  |
| 二、编制梯形图：20分 | 1.编制正确得20分； 2.字母符号表示错误每处扣2分。 |  |  |  |
| 三、写出指令程序：10分 | 1.指令正确得10分； 2.每错一处扣2分。 |  |  |  |
| 四、程序的输入操作：5分 | 能正确输入得5分 |  |  |  |
| 五、程序的修改与调试操作：5分 | 能进行修改、调试得5分。 |  |  |  |
| 六、程序运行：35分 （每人只有两次运行机会） | 1.第一次运行正确得35分； 2.第二次运行正确得20分； 3.第二次运行不正确或放弃不得分； |  |  |  |
| 七、PLC清零操作：10分 | 不清零不得分； |  |  |  |
| 八、安全文明操作 | 违反安全文明操作由考评员视情况扣分，所有在场的考评员签名有效 |  |  |  |

# 考核说明：1.由鉴定所提供三菱PLC，用台面指示灯显示结果；

2.考试时间一到，所有考生必须停止操作，上交试卷，已输入完程序的考生等候考评员通知进场给予一次运行机会；（已运行两次的除外）

3.在考评中因扣分易引起争议的项目,考评员应在扣分栏中写明原因；

4.此题占总分的40%。

试卷编号：C

# 试卷类别：PLC控制及变频技术

# 深圳市职业技能鉴定《电工》高级应会试卷C2

考核项目：电动机正反转的PLC控制

姓名：                准考证号：                             考核时间定额：  120  分钟

控制要求：用PLC基本逻辑指令编程，控制电动机循环正反转。

1.电动机正转3秒钟，停2秒钟，反转3秒钟，停2秒钟，如此循环n个周期，然后自动停止。（循环周期由考评员现场指定）

2.运行中可按停止按钮停止，热继电器动作应停止。

技术要求：

一、输入端、输出端的分配接线图：15分。（1.能正确画出分配图得15分；2.未注明输入端、输出端符号得5分。）

X0:启动       X1: 停止      X2: FR

Y1：正转      Y2：反转

二、编制梯形图：20分。（1.编制正确得20分；2.字母符号表示错误每处扣2分。）

三、写出指令程序：10分。（1.指令正确得10分；2.每错一处扣2分。）

四、程序的输入操作：5分。（能正确输入得5分）

五、程序的修改与调试操作：5分。（能进行修改、调试得5分。）

六、程序运行：35分。（每人只有两次运行机会：1.第一次运行正确得35分；2.第二次运行正确得20分；3.第二次运行不正确或放弃不得分；）

七、PLC清零操作：10分。（不清零不得分）

八、安全文明操作：违反安全文明操作由考评员视情况扣分，所有在场的考评员签名有效。（1.有作弊等违反考场纪律行为按考场规定执行；2.未将考核设备复位及清理现场扣除20分；3.未归还考试工具、仪表、图纸扣除50分；4.造成主要设备损坏该项目记0分。）

试卷编号：C

# 考核项目：电动机正反转的PLC控制(C2附图)

考核说明：1.由鉴定所提供三菱PLC，用台面指示灯显示结果；

2.考试时间一到，所有考生必须停止操作，上交试卷，已输入完程序的考生等候考评员通知进场给予一次运行机会；（已运行两次的除外）3.此题占总分40%。

# 试卷编号：D

# 试卷类别：PLC控制及变频技术

# 深圳市职业技能鉴定《电工》高级应会评分表D2

考核项目： 变频器组合操作

姓名：               准考证号：                    考核日期：      年    月    日

考核时间定额：  90  分钟  开考时间：       时       分  交卷时间：      时     分

监考人：                     评卷人：                       得分：

| 考核内容及要求 | 评分标准 | 扣分 | 得分 | 考评员 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、用户清除参数操作：10分 | 操作错误不得分 |  |  |  |
| 二、参数设定： 20分 Pr.1 Pr.2 Pr.4 Pr.5 Pr.6 Pr.7 Pr.8 Pr.9 Pr.13 Pr.79 | 设定错误一个参数扣5分，最高不超过20分。 |  |  |  |
| 三、按图接线：20分 | 连接错一处扣10分； 最高不超过20分。 |  |  |  |
| 四、运行操作：50分 （每位考生只有两次操作机会） | 1．第一次成功得50分； 2．第二次成功得20分； 3．第二次不成功或放弃不得分 |  |  |  |
| 五、安全文明操作 | 违反安全文明操作由考评员视情况扣分，所有在场的考评员签名有效 |  |  |  |

考核说明：

1．由鉴定所提供三菱FR—500系列变频器；

2．考试时间一到，所有考生必须停止操作，上交试卷，等候考评员通知进场给予一次运行机会；（已运行两次的除外）

3．在考评中因扣分易引起争议的项目，考评员应在扣分栏中写明原因；

4．此题占总分40%。

试卷编号：D

试卷类别：PLC控制及变频技术

深圳市职业技能鉴定《电工》高级应会试卷D2

考核项目：变频器组合操作

姓名：			 	  准考证号：				 	       考核时间定额：  90   分钟

技术要求：

一、根据考评员的要求进行清除参数操作：10分。（操作错误不得分）

二、参数设定：20分。设定Pr.1    Pr.2    Pr.4  Pr.5    Pr.6    Pr.7  Pr.8   Pr.9   Pr.13  Pr.79参数（根据考评员提供的参数值进行设定，每设定错误一个参数扣5分，最高不超过20分）；

三、按图接线：20分。（连接错一处扣10分；最高不超过20分。）

四、运行操作：50分。（在规定的时间内，每位考生只有两次运行机会：1．第一次成功得50分；2．第二次成功得20分；3．第二次不成功或放弃不得分。）

五、安全文明操作：违反安全文明操作由考评员视情况扣分（1.有作弊等违反考场纪律行为按考场规定执行；2.未将考核设备复位及清理现场扣除20分；3.未归还考试工具、仪表、图纸扣除50分；4.造成主要设备损坏该项目记0分。）

考核说明：

1．由鉴定所提供三菱FR—500系列变频器；

2．考试时间一到，所有考生必须停止操作，上交试卷，等候考评员通知进场给予一次运行机会；（已运行两次的除外）

3．此题占总分40%。

# 试卷编号：E

# 试卷类别：PLC控制及变频技术

# 深圳市职业技能鉴定《电工》高级应会评分表E2

考核项目：正、反转能耗制动的PLC控制

姓名：                准考证号：                         考核日期：     年    月    日

考核时间定额：  120  分钟  开考时间：        时       分  交卷时间：        时        分

监考人：                     评卷人：                       得分：

| 考核内容及要求 | 评 分 标 准 | 扣分 | 得分 | 考评员签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制要求：用PLC基本逻辑指令编程， 实现可逆的能耗制动。 1.按SB1，KM1合，电机正转； 2.按SB2，KM2合，电机反转； 3.按SB3，KM1或KM2停，KM3合，能耗制动，（由考评员现场设定制动时间） 4.FR动作，KM1或KM2释放电机自由停车。 |
| 一、输入端、输出端的分 配接线图：15分 | 1.能正确画出分配图得15分； 2.未注明输入端、输出端符号得5分。 |  |  |  |
| 二、编制梯形图：20分 | 1.编制正确得20分； 2.字母符号表示错误每处扣2分。 |  |  |  |
| 三、写出指令程序：10分 | 1.指令正确得10分； 2.每错一处扣2分。 |  |  |  |
| 四、程序的输入操作：5分 | 能正确输入得5分 |  |  |  |
| 五、程序的修改与调试操作：5分 | 能进行修改、调试得5分。 |  |  |  |
| 六、程序运行：35分 （每人只有两次运行机会） | 1.第一次运行正确得35分； 2.第二次运行正确得20分； 3.第二次运行不正确或放弃不得分； |  |  |  |
| 七、PLC清零操作：10分 | 操作不正确或未清零不得分。 |  |  |  |
| 八、安全文明操作 | 违反安全文明操作由考评员视情况扣分，所有在场的考评员签名有效 |  |  |  |

# 考核说明：1.由鉴定所提供三菱PLC，用PLC台面指示灯显示结果；

2.考试时间一到，所有考生必须停止操作，上交试卷，已输入完程序的考生等候考评员通知进场给予一次运行机会；（已运行两次的除外）

3.在考评中因扣分易引起争议的项目,考评员应在扣分栏中写明原因；

4.此题占总分的40%。

试卷编号：E

# 试卷类别：PLC控制及变频技术

# 深圳市职业技能鉴定《电工》高级应会试卷E2

考核项目：正、反转能耗制动的PLC控制

姓名：                准考证号：                              考核时间定额：  120  分钟

控制要求：用PLC基本逻辑指令编程， 实现可逆的能耗制动。

1.按SB1，KM1合，电机正转；

2.按SB2，KM2合，电机反转；

3.按SB3，KM1或KM2停，KM3合，能耗制动，（由考评员现场设定制动时间）

4.FR动作，KM1或KM2释放电机自由停车。

一、输入端、输出端的分配接线图：15分。（1.能正确画出分配图得15分；2.未注明输入端、输出端符号得5分。）

X1：SB1   X2：SB2    X3：SB3    X4：FR

Y1：KM1   Y2：KM2    Y3：KM3

二、编制梯形图：20分。（1.编制正确得20分；2.字母符号表示错误每处扣2分。）

三、写出指令程序：10分。（1.指令正确得10分；2.每错一处扣2分。）

四、程序的输入操作：5分。（能正确输入得5分）

五、程序的修改与调试操作：5分。（能进行修改、调试得5分。）

六、程序运行：35分。（每人只有两次运行机会：1.第一次运行正确得35分；2.第二次运行正确得20分；3.第二次运行不正确或放弃不得分；）

七、PLC清零操作：10分。（操作不正确或未清零不得分。）

八、安全文明操作：违反安全文明操作由考评员视情况扣分，所有在场的考评员签名有效。（1.有作弊等违反考场纪律行为按考场规定执行；2.未将考核设备复位及清理现场扣除20分；3.未归还考试工具、仪表、图纸扣除50分；4.造成主要设备损坏该项目记0分。）

考核说明：

1.由鉴定所提供三菱PLC，用PLC台面指示灯显示结果；

2.考试时间一到，所有考生必须停止操作，上交试卷，已输入完程序的考生等候考评员通知进场给予一次运行机会；（已运行两次的除外）3.此题占总分40%。

试卷编号：E

考核项目：正、反转能耗制动的PLC控制(E2附图)

# 试卷编号：F

# 试卷类别：PLC控制及变频技术

# 深圳市职业技能鉴定《电工》高级应会评分表F2

考核项目：三速电动机的PLC控制

姓名：               准考证号：                           考核日期：     年    月    日

考核时间定额：  120   分钟  开考时间：        时       分  交卷时间：        时       分

监考人：                     评卷人：                       得分：

| 考核内容及要求 | 评 分 标 准 | 扣分 | 得分 | 考评员签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制要求：用PLC基本逻辑指令编程，实现以下功能： 1.先起动电动机低速运行，使KM1、KM2闭合； 2.低速运行T1秒钟后，使电动机中速运行，此时断开KM1、KM2，使KM3闭合； 3.中速运行T2秒钟后，使电动机高速运行，断开KM3、使KM4、KM5闭合； 4.如有故障，可随时停机。 |
| 一、输入端、输出端的分 配接线图：15分 | 1.能正确画出分配图得15分； 2.未注明输入端、输出端符号得5分。 |  |  |  |
| 二、编制梯形图：20分 | 1.编制正确得20分； 2.字母符号表示错误每处扣2分。 |  |  |  |
| 三、写出指令程序：10分 | 1.指令正确得10分； 2.每错一处扣2分。 |  |  |  |
| 四、程序的输入操作：5分 | 能正确输入得5分 |  |  |  |
| 五、程序的修改与调试操作：5分 | 能进行修改调试得5分。 |  |  |  |
| 六、程序运行：35分 （每人只有两次运行机会） | 1.第一次运行正确得35分； 2.第二次运行正确得20分； 3.第二次运行不正确或放弃不得分； |  |  |  |
| 七、PLC清零操作：5分 | 不清零不得分； |  |  |  |
| 八、安全文明操作 | 违反安全文明操作由考评员视情况扣分，所有在场的考评员签名有效 |  |  |  |

# 考核说明：

# 1.由鉴定所提供三菱PLC，用台面指示灯显示结果；

2.考试时间一到，所有考生必须停止操作，上交试卷，已输入完程序的考生等候考评员通知进场给予一次运行机会；（已运行两次的除外）

3．运行时间T1、T2由考评员指定；

4.在考评中因扣分易引起争议的项目,考评员应在扣分栏中写明原因；

5.此题占总分的40%。

试卷编号：F

# 试卷类别：PLC控制及变频技术

# 深圳市职业技能鉴定《电工》高级应会试卷F2

考核项目：三速电动机的PLC控制

姓名：                准考证号：                             考核时间定额：  120  分钟

控制要求：用PLC基本逻辑指令编程，实现以下功能：

1.先起动电动机低速运行，使KM1、KM2闭合；

2.低速运行T1秒钟后，使电动机中速运行，此时断开KM1、KM2，使KM3闭合；

3.中速运行T2秒钟后，使电动机高速运行，断开KM3、使KM4、KM5闭合；

4.如有故障，可随时停机。

技术要求：

一、输入端、输出端的分配接线图：15分。（1.能正确画出分配图得15分；2.未注明输入端、输出端符号得5分。）

XO：启动  X1：停止 X2：热继电器（有故障）

Y1：KM1   Y2：KM2  Y3： KM3  Y4：KM4   Y5： KM5

二、编制梯形图：20分。（1.编制正确得20分；2.字母符号表示错误每处扣2分。）

三、写出指令程序：10分。（1.指令正确得10分；2.每错一处扣2分。）

四、程序的输入操作：5分。（能正确输入得5分）

五、程序的修改与调试操作：5分。（能进行修改、调试得5分。）

六、程序运行：35分。（每人只有两次运行机会：1.第一次运行正确得35分；2.第二次运行正确得20分；3.第二次运行不正确或放弃不得分；）

七、PLC清零操作：10分。（不清零不得分）

八、安全文明操作：违反安全文明操作由考评员视情况扣分，所有在场的考评员签名有效。（1.有作弊等违反考场纪律行为按考场规定执行；2.未将考核设备复位及清理现场扣除20分；3.未归还考试工具、仪表、图纸扣除50分；4.造成主要设备损坏该项目记0分。）

试卷编号：F

考核项目：三速电动机的PLC控制(F2附图)

考核说明：

1.由鉴定所提供三菱PLC，用台面指示灯显示结果；

2.考试时间一到，所有考生必须停止操作，上交试卷，已输入完程序的考生等候考评员通知进场给予一次运行机会；（已运行两次的除外）

3.此题占总分40%。

试卷编号：G

# 试卷类别：PLC控制及变频技术

# 深圳市职业技能鉴定《电工》高级应会评分表G2

考核项目： 变频器PU操作

姓名：               准考证号：                     考核日期：     年    月    日

考核时间定额：  90   分钟  开考时间：       时       分  交卷时间：     时     分

监考人：                     评卷人：                       得分：

| 考核内容及要求 | 评分标准 | 扣分 | 得分 | 考评员 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、用户清除操作：10分 | 操作错误不得分 |  |  |  |
| 二、参数设定： 20分 Pr.1 Pr.2 Pr.7 Pr.8 Pr.9 Pr.13 Pr.15 Pr.16 Pr.79 | 设定错误一个参数扣5分，最高不超过20分。 |  |  |  |
| 三、频率设定：（20分） 设定频率F1=？ 运行修改频率F2=？（由考评员指定） | 两个正确得20分； 一个正确得10分； 全部不正确不得分。 |  |  |  |
| 四、PU正反转运行操作：30分（考生只有两次操作机会） | 第一次成功得30分； 第二次成功得10分； 第二次不成功或放弃不得分 |  |  |  |
| 五、PU点动操作：20分 （考生只有两次操作机会） | 第一次成功得20分； 第二次成功得10分； 第二次不成功或放弃不得分 |  |  |  |
| 六、安全文明操作 | 违反文明操作由考评员视情况扣分，所有在场考评员签名有效 |  |  |  |

考核说明：1．由鉴定所提供三菱FR—500系列变频器；

2．考试时间一到，所有考生必须停止操作，上交试卷，等候考评员通知进场给予一次运行机会；（已运行两次的除外）3．在考评中因扣分易引起争议的项目，考评员应在扣分栏中写明原因。4．此题占总分40%。

试卷编号：G

试卷类别：PLC控制及变频技术

深圳市职业技能鉴定《电工》高级应会试卷G2

考核项目：变频器PU操作

姓名：			    准考证号：				 	          考核时间定额：  90   分钟

技术要求：

一、根据考评员的要求进行清除操作：10分。（操作错误不得分）

二、参数设定：20分。设定Pr.1    Pr.2    Pr.7  Pr.8    Pr.9    Pr.13  Pr.15   Pr.79（根据考评员提供的参数值进行设定，每设定错一个扣5分，最高不超过20分）；

三、运行频率设定：20分。（两个正确得20分；一个正确得10分；全部不正确不得分。）

四、PU单元正反转及停止的运行操作：30分。

- 考评员指定频率F1，考生根据此频率进行频率设定，然后进行PU单元正、反转及停止的运行操作；

- 考评员指定运行修改频率F2，考生根据此频率在运行中进行频率修改。（在规定的时间内，每位考生只有两次运行机会：第一次成功得30分；第二次成功得10分；第二次不成功或放弃不得分。）

五、PU点动操作：20分。在PU单元上进行正、反转点动操作。（第一次成功得20分；

第二次成功得10分；第二次不成功或放弃不得分。）

六、安全文明操作：违反安全文明操作由考评员视情况扣分（1．有作弊等违反考场纪律行为按考场规定执行；3．未将考核设备复位及清理现场扣除20分；3．未归还考试工具、仪表、图纸扣除50分；4．造成主要设备损坏该项目记0分。）

考核说明：

1．由鉴定所提供三菱FR—500系列变频器；

2．考试时间一到，所有考生必须停止操作，上交试卷，等候考评员通知进场给予一次运行机会；（已运行两次的除外）

3．此题占总分40%。

# 试卷编号：H

# 试卷类别：PLC控制及变频技术

# 深圳市职业技能鉴定《电工》高级应会评分表H2

考核项目： 变频器外部操作

姓名：              准考证号：                        考核日期：     年    月    日

考核时间定额：  90   分钟  开考时间：       时       分  交卷时间：      时      分

监考人：                     评卷人：                       得分：

| 考核内容及要求 | 评分标准 | 扣分 | 得分 | 考评员 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、用户清除操作：10分 | 操作错误不得分 |  |  |  |
| 二、参数设定： 20分 Pr.1 Pr.2 Pr.7 Pr.8 Pr.9 Pr.13 Pr.15 Pr.79 | 设定错误一个参数扣5分，最高不超过20分。 |  |  |  |
| 三、按图接线：20分 | 连接错一处扣10分； 最高不超过20分。 |  |  |  |
| 四、正反转运行操作：30分 （每位考生只有两次操作机会） | 1．第一次成功得30分； 2．第二次成功得10分； 3．第二次不成功或放弃不得分 |  |  |  |
| 五、点动操作：20分 （每位考生只有两次操作机会） | 1．第一次成功得20分； 2．第二次成功得10分； 3．第二次不成功或放弃不得分 |  |  |  |
| 六、安全文明操作 | 违反安全文明操作由考评员视情况扣分，所有在场的考评员签名有效 |  |  |  |

考核说明：

1．由鉴定所提供三菱FR—500系列变频器；

2．考试时间一到，所有考生必须停止操作，上交试卷，等候考评员通知进场给予一次运行机会；（已运行两次的除外）

3．在考评中因扣分易引起争议的项目，考评员应在扣分栏中写明原因；4．此题占总分40%。

试卷编号：H

试卷类别：PLC控制及变频技术

深圳市职业技能鉴定《电工》高级应会试卷H2

考核项目：变频器外部操作

姓名：			     准考证号：				 	            考核时间定额：  90  分钟

技术要求：

一、根据考评员的要求进行清除操作：10分。（操作错误不得分）

二、参数设定：20分。设定Pr.1    Pr.2    Pr.7  Pr.8    Pr.9    Pr.13  Pr.15   Pr.79（根据考评员提供的参数数据进行参数设定，每错误一个参数扣5分，最高不超过20分）；

三、按图接线：20分。（连接错一处扣10分；最高不超过20分。）

四、正反转及停止的运行操作：30分。（在规定的时间内，每位考生只有两次运行机会：

1．第一次成功得30分；2．第二次成功得10分；3．第二次不成功或放弃不得分。）

五、点动操作：20分。在PU单元上进行正、反转点动操作。（在规定的时间内，每位考生只有两次运行机会：第一次成功得20分；第二次成功得10分；第二次不成功或放弃不得分。）

六、安全文明操作：违反安全文明操作由考评员视情况扣分（1．有作弊等违反考场纪律行为按考场规定执行；3．未将考核设备复位及清理现场扣除20分；3．未归还考试工具、仪表、图纸扣除50分；4．造成主要设备损坏该项目记0分。）

考核说明：1．由鉴定所提供三菱FR—500系列变频器；

2．试时间一到，所有考生必须停止操作，上交试卷，等候考评员通知进场给予一次运行

机会；（已运行两次的除外）3．此题占总分40%。

# 试卷编号：I

# 试卷类别：PLC控制及变频技术

# 深圳市职业技能鉴定《电工》高级应会评分表I2

考核项目：数码管显示

姓名：                准考证号：                          考核日期：     年    月    日

考核时间定额：  120  分钟  开考时间：        时       分  交卷时间：        时        分

监考人：                     评卷人：                       得分：

| 考核内容及要求 | 评 分 标 准 | 扣分 | 得分 | 考评员签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制要求：用PLC基本逻辑指令编程，控制数码管显示数字1、2、3。 1.程序开始后显示1，延时T1秒，显示2，延时T2秒，显示3，按停止，程序停止。 2.需要连接数码管（数码管选用共阴极） |
| 一、输入端、输出端的分 配接线图：15分 | 1.能正确画出分配图得15分； 2.未注明输入端、输出端符号得5分。 |  |  |  |
| 二、编制梯形图：20分 | 1.编制正确得20分； 2.字母符号表示错误每处扣2分。 |  |  |  |
| 三、写出指令程序：10分 | 1.指令正确得10分； 2.每错一处扣2分。 |  |  |  |
| 四、程序的输入操作：5分 | 能正确输入得5分 |  |  |  |
| 五、程序的修改与调试操作：5分 | 能进行修改、调试得5分。 |  |  |  |
| 六、PLC、数码管接线： 10分 | 1.运行正确得10分； 2.运行不正确不得分。 |  |  |  |
| 七、程序运行：35分 （每人只有两次运行机会） | 1.第一次运行正确得35分； 2.第二次运行正确得20分； 3.第二次运行不正确或放弃不得分； |  |  |  |
| 八、安全文明操作 | 违反安全文明操作由考评员视情况扣分，所有在场的考评员签名有效 |  |  |  |

# 考核说明：1.由鉴定所提供三菱PLC，用外接数码管显示结果；

2.考试时间一到，所有考生必须停止操作，上交试卷，已输入完程序的考生等候考评员通知进场给予一次运行机会；（已运行两次的除外）

3.在考评中因扣分易引起争议的项目,考评员应在扣分栏中写明原因；

4.此题占总分的40%。

试卷编号：I

# 试卷类别：PLC控制及变频技术

# 深圳市职业技能鉴定《电工》中级应会试卷I2

考核项目：数码管显示

姓名：                准考证号：                              考核时间定额：  120  分钟

控制要求：用PLC基本逻辑指令编程，控制数码管显示数字1、2、3。

1.程序开始后显示1，延时T1秒，显示2，延时T2秒，显示3，按停止，程序停止。

2.需要连接数码管（数码管选用共阴极）

技术要求：

一、输入端、输出端的分配接线图：15分。（1.能正确画出分配图得15分；2.未注明输入端、输出端符号得5分。）

X0：启动   X1:停止

Y0—Y7  :   A--H

二、编制梯形图：20分。（1.编制正确得20分；2.字母符号表示错误每处扣2分。）

三、写出指令程序：10分。（1.指令正确得10分；2.每错一处扣2分。）

四、程序的输入操作：5分。（能正确输入得5分）

五、程序的修改与调试操作：5分。（能进行修改、调试得5分。）

六、PLC、数码管接线：10分。（1.运行正确得10分；2.运行不正确不得分。）

七、程序运行：35分。（每人只有两次运行机会：1.第一次运行正确得35分；2.第二次运行正确得20分；3.第二次运行不正确或放弃不得分；）

八、安全文明操作：违反安全文明操作由考评员视情况扣分，所有在场的考评员签名有效。（1.有作弊等违反考场纪律行为按考场规定执行；2.未将考核设备复位和PLC清零及清理现场扣除20分；3.未归还考试工具、仪表、图纸扣除50分；4.造成主要设备损坏该项目记0分。）

考核说明：1.由鉴定所提供三菱PLC，用外接数码管显示结果；

2.考试时间一到，所有考生必须停止操作，上交试卷，已输入完程序的考生等候考评员通知进场给予一次运行机会；（已运行两次的除外）3.此题占总分40%。

# 试卷编号：J

# 试卷类别：PLC控制及变频技术

# 深圳市职业技能鉴定《电工》高级应会评分表J2

考核项目：皮带运输线PLC控制

姓名：              准考证号：                      考核日期：     年    月    日

考核时间定额：  120  分钟  开考时间：       时       分  交卷时间：     时     分

监考人：                     评卷人：                       得分：

| 考核内容及要求 | 评 分 标 准 | 扣分 | 得分 | 考评员 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制要求见附卷。 |
| 一、画出输入、输出端分配图：10分 | 每错一处扣5分；最高不超过10分 |  |  |  |
| 二、程序编制：25分 | 每错一处扣5分；三处以上该项不得分 |  |  |  |
| 三、PLC、模拟显示装置的接线：15分 | 接错一处扣5分；；最高不超过15分 |  |  |  |
| 四、起动控制：5分 | 起动顺序正常得5分； 顺序不正常不得分。 |  |  |  |
| 五、停机控制： 5分 | 停机顺序正常得5分； 顺序不正常不得分。 |  |  |  |
| 六、故障停机：10分 | 停机顺序不正常不得分 |  |  |  |
| 七、故障排除后起动：10分 | 起动顺序正常得10分； 顺序不正常不得分。 |  |  |  |
| 八、点动运行：10分 | 不能点动不得分 |  |  |  |
| 九、模拟显示结果：10分 | 显示结果不正确不得分 |  |  |  |
| 十、安全文明操作 | 违反安全文明操作由考评员视情况扣分，所有在场的考评员签名有效 |  |  |  |

考核说明：

1.由鉴定所提供模拟显示装置的说明；

2.考试时间一到，所有考生必须停止操作，上交试卷，等候考评员通知进场给予一次运行机会；（已运行两次的除外）

3.在考评中因扣分易引起争议的项目,考评员应在扣分栏中写明原因；

4.此题占总分的40%。

试卷编号：J

# 试卷类别：PLC控制及变频技术

# 深圳市职业技能鉴定《电工》高级应会试卷J2

考核项目：皮带运输线PLC控制

姓名：               准考证号：                          考核时间定额：  120  分钟

控制要求：详见附卷

- 画出输入、输出端分配图：10分。（每错一处扣5分；最高不超过10分）

X0：正常启动        Y0：电磁阀DT

X1：正常停止        Y1：电机M1

X2：急停            Y2：电机M2

X3：仓空            Y3：电机M3

X4：仓满            Y4：电机M4

X5：手/自转换

X10：点动DT   X11：点动M1   X12：点动M2   X13：点动M3     X14：点动M4

二、程序编制：25分。

三、PLC、模拟显示装置接线：15分。（接错一处扣5分；最高不超过15分）

四、起动控制：5分（起动顺序正常得5分；顺序不正常不得分。）

五、停机控制： 5分（停机顺序正常得5分；顺序不正常不得分。）

六、故障停机：10分（停机顺序不正常不得分）

七、故障排除后起动：10分（起动顺序正常得10分；顺序不正常不得分。）

八、点动运行：10分。（不能点动不得分）

九、模拟显示结果：10分（显示结果不正确不得分）

十、安全文明操作：违反安全文明操作由考评员视情况扣分（1.有作弊等违反考场纪律行为按考场规定执行；2.未将考核设备复位及清理现场扣除20分；3.未归还考试工具、仪表、图纸扣除50分；4.造成主要设备损坏该项目记0分。）

试卷编号：J

考核项目：皮带运输线PLC控制(J2)

# 在建材、化工、机械、冶金、矿山等工业生产中广泛使用皮带运输系统运送原料或物品。供料由电阀DT控制，电动机M1、M2、M3、M4分别用于驱动皮带运输线PD1、PD2、PD3、PD4。储料仓设有空仓和满仓信号。

控制要求：

1、正常起动：仓空或按起动按钮的起动顺序为M1、DT、M2、M3、M4，间隔时间5秒。

2、正常停止：为使皮带上不留物料，要求顺物料流动方向按一定时间间隔顺序停止；即停止顺序为DT、M1、M2、M3、M4，间隔时间5秒。

3、紧急停止时，无条件将所有电动机和电磁阀全部停止。

4、故障后的起动：为避免前段皮带上造成物料堆积，要求按物料流动相反方向按一定时间间隔顺序起动；故障后的顺序起动为M4、M3、M2、M1、DT，延时间隔10秒。

5、具有点动功能。

考核说明：

1.由鉴定所提供模拟显示装置的说明；

2.考试时间一到，所有考生必须停止操作，上交试卷，等候考评员通知进场给予一次运行机会；（已运行两次的除外）

3.此题占总分40%。

# Text boxes

U1

V1

W1

W2

U2

V2

## U

## V

## W

## FR

M

3 ～~～

KM1

KM2

KM3

QF

U

V

W

KM1

KM2

FR

QF

M

3～

SA1

S

SA2

SA3

W

SA4

SA5

STF

T

U

STR

R

RH

V

RM

RL

SD

M

3～

FR

## U

## V

## W

## N

KM3

KM1

KM2

M

3 ~

VD

QF

KM1

KM3

KM4

KM5

KM2

U

V

W

U2

V2

W2

U1

U1

V1

W1

U

V

W

QF

FR

M

3～

SA3

S

STF

STR

T

R

J0G

SD

10

2

5

R

SA1

SA2

M

3～

U

V

W

DT

M1

M2

M3

M4

X4

X3